Nuevo transmisor de presión 
para áreas clasificadas

Sabadell, Febrero 2015.

WIKA ha desarrollado un nuevo transmisor de presión para aplicaciones en zonas con peligro de explosión. El modelo IS-3 ofrece una homologación combinada de ATEX y IECEx, así como una clasificación SIL-2.

El instrumento destaca por una  gran cantidad de variantes y se fabrica en versiones de hasta 6.000 bar. La exactitud alcanza un 0,25% del span.

Varias conexiones y una caja de campo (opcional) amplian la variedad de aplicaciones del nuevo transmisor. El IS-3 se

suministra también en una versión con membrana aflorante para la medición de medios viscosos y sucios y con taladro de presión para gas y hidráulica.

Para el sellado no se utilizan materiales añadidos para permitir un uso con cualquier fluido. La caja es de acero inoxidable con protección de por lo menos IP 65, opcional hasta IP68.

Canitidad de caracteres: 669

Referencia: IS-3

Fabricante:

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

Alexander-Wiegand-Straße 30

63911 Klingenberg/Germany

Tel. +49 9372 132-0

Fax +49 9372 132-406

vertrieb@wika.com

www.wika.de

Foto WIKA:

Transmisor de presión  IS-3

Redacción:

Instrumentos WIKA S.A.

Chassan Jalloul

Josep Carner 11 - 17

08210 Sabadell (Barcelona)

Tel. +34 933 938 630

chassan.jalloul@wika.com

www.wika.es

Nota: 04/2015